Lochleibungsdruck für Kranbau

Ungeachtet der wirklichen Spannungsverhältnisse wird für die Berechnung der übertragbaren Kräfte senkrecht zur Nietachse ausschließlich die Beanspruchung auf Abscheren im Niet (a sowie auf Lochleibung (l zwischen dem Niet und der Lochwand des zu verbindenden Bauteils herangezogen.

- Alle Niete beteiligen sich gleichmäßig an der Kraftübertragung, damit die Spannungen gleichmäßig verteilt sind.

- Bei Senknieten treten durch Verbiegen des Senkkopfes größere gegenseitige Verschiebungen der Bauteile auf, als bei Verbindungsmittel ohne Senkkopf.

- Bei der Berechnung des Lochleibungsdruckes (Grenzlochleibungskraft) wird auf der Seite des Senkkopfes anstelle der Blechdicke t, der größere Wert der beiden folgenden eingesetzt: 0,8 x t oder ts (Bild 7-8)

Vorhandene Scherspannung:

F =Kraft, Al =Querschnittfläche des geschlagenen Nietes,

n =Anzahl der Niete, m =Schnittigkeit, Ta zul =Zulässige Scherspannung

Vorhandener Lochleibungsdruck:

F =Kraft, n =Anzahl der Niete, d =Durchmesser des geschlagenen Nietes, tmin =kleinste Summe der Bauteildicken,  (l zul =Zulässiger Lochleibungsdruck

- Maßgebend für die Bemessung der Tragfähigkeit der Niete ist die kleinere Tragfähigkeit von: der Summe der Tragfähigkeiten der Niete auf Abscheren,

die Summe der Tragfähigkeiten der Niete auf Lochleibung oder

durch die Tragfähigkeit der anzuschließenden Bauteile.

- Für die einzelnen Niete ergeben sich aufgrund der Loch- und Randabstände eines Anschlusses unterschiedliche Tragfähigkeiten. Diese werden vernachlässigt unter Berücksichtigung der geringsten Lochleibungstragfähigkeit.

Hinweis: Niete sollen nicht Planmäßig auf Zug beansprucht werden.