## Slide 1: CO2 -Speicherung
Lerngebiet: Energieressourcen schonen
Felix Semrau

## Slide 2: Gliederung
Was ist CO2 ?
Wie entsteht CO2 ?
CO2 Gewinnung/Abscheidung
CO2 Abscheidungs- Verfahren
CCs-Technik
Geologische Voraussetzungen und Kapazitäten
Rückhaltemechanismen
Speicherüberwachung
Bodengasmessung

## Slide 3: Gliederung
Boden Gassmessung
Einflussfaktoren auf die Quantität der aus dem Boden austretenden Gase
Seismische Überwachung/Was ist Seismik
Natürliche CO2-Speicher
Versuch
Potentiale CO2-Speicher
Pilotenanlage Ketzin
Vorteiler der CCS-Technik
Nachteile der CCS-Technik

## Slide 4: Gliederung
Unfälle
Unfälle/Versuch
Politische Sicht auf CCS-Technik
Wirtschaftliche Sicht auf CCS-Technik
Hochrechnung
Alternativen
Methanisierung
Quellen

## Slide 5: Was ist CO2 ?
Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff => C + 02
Die chemischen Abkürzung CO2 steht für Kohlenstoffdioxid.
Häufig wird der Stoff auch einfach nur Kohlendioxid genannt.
Das ist ein farbloses, nicht brennbares, geruchloses und ungiftiges Gas, das sich aus Kohlenstoff und Sauerstoff zusammensetzt

## Slide 6: Wie entsteht CO2?
Hauptquellen sind das Verbrennen fossiler Brennstoffe, Öl, Gas und Kohle
Weltweite Brandrodung
CO2intensive Industrie Bsp. Zement und Stahlwerke

## Slide 7: C02 Gewinnung/ Abscheidung
Pre-Combustion-Verfahren
Oxyfuel-Methode
Post-Combustion-Verfahren

## Slide 8: Pre-Combustion-Verfahren
Vorteile:
Am weitesten Entwickelte Technik
Hohe CO2 Reinheit
Nebenprodukt Wasserstoff kann anderweitig benutzt werden
Nachteile:
Komplexe Anlagen mit vielen Prozessschritten
Nicht nachrüstbar
Relativ geringer Wirkungsgrad

## Slide 9: Oxyfuel-Methode
Vorteile:
Setzt auf konventionelle, bekannte Technologien und Prozesse auf
Kein Einsatz von Waschmitteln erforderlich
Relativ hoher Wirkungsgrad
Vergleichsweise geringer Platzbedarf
Nachteile:
Hoher Energieaufwand für Luftzerlegung und CO₂-Aufbereitung
Vergleichsweise geringe CO₂-Reinheit

## Slide 10: Post-Combustion-Verfahren
Vorteile:
Gute Voraussetzung für Nachrüstung
Weltweites Anwendungs-potenzial
Robustes Verfahren
Nachteile:
Wirkungsgrad-einbußen
Hoher zusätzlicher Platz
Hoher Kühlwasserbedarf

## Slide 11: Die CCS-Technik
Carbon Dioxide Capture Storage
Geologische CO2-Speicherung
Zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre
Bei Einspeisung verdrängt das CO2 das Wasser aus den Poren

## Slide 13: Geologische Voraussetzungen und Kapazitäten
Poröse durchlässige Gesteine nehmen Gas leicht auf
CO2 verteilt sich in den sehr kleinen Poren des Gesteins
Gibt dennoch sehr bereitwillig Gase wieder ab
Benötigt deswegen mehrere Barrieregesteine über sich
CO2 wird nicht in Hohlräumen gelagert

## Slide 15: Rückhaltemechanismen
Rückhalt durch Deckschichten
Kapillarkräfte
Lösungen im Wasser
Entstehung neuer Minerale

## Slide 16: Speicherüberwachung
Direkte Messungen
…Sind Messungen auf die Auswirkung von CO2 auf Gesteine und Flüssigkeiten
Überwachung der Injektion und Überwachungsbohrungen
Überwachung von Erdoberflächen oberhalb eines Speichers
Überwachung von Speicher- und Barrieregesteine
Indirekte Messungen
Bodengasmessungen
Seismische Überwachung

## Slide 17: Boden Gasmessung
Nachweis von flüchtigen organischen Schadstoffen im Untergrund und im Grundwasser:
aliphatische Kohlenwasserstoffe
Benzine und Benzinzusatzstoff (MTBE)
aromatische Kohlenwasserstoffe (BETX)
halogenierte Kohlenwasserstoffe

## Slide 18: Einflussfaktoren auf die Quantität der aus dem Boden austretenden Gase

## Slide 19: Seismische Überwachung/Was ist Seismik ?
Man unterscheidet Seismik in 2 Bereiche…
Landseismik
Seeseismik

## Slide 20: Landseismik
Ultraschallbild des Bodens
Seit 40 Jahren verfeinert
Schallwellenerzeugung durch:
Hammerschläge
Fallgewichte
Sprengungen

## Slide 21: Seeseismik
Schallwellenerzeugung durch:
Sprengungen
Luftpulser(Airgun)
Messung durch Hydrophone

## Slide 22: Natürliche CO2-Speicher
Segimentbecken
Wälder
Torf und Moor
Ozeane
Polareis

## Slide 23: Versuch
Barrieregestein
Durch CO2 Zugabe zu mehreren Proben wird die Gasdurchlässigkeit der Proben ermittelt

## Slide 25: Pilotstandort Ketzin
Grundinfos:
40km westlich von Berlin
Ketzin fasst 50.000 Tonnen CO2
Kostet 8,7 Mio Euro

## Slide 26: Vorteile der CCS-Technik
Verlangsamung des Treibhauseffekts
Jahrzehnte Nutzung fossiler Energieträger
In Erdöllagerstätten untergebrachtes CO2 erhöht den Förderdruck

## Slide 27: Nachteile der CCS-Technik
Teure Technik
Der Wirkungsgrad eines Kraftwerks verringert sich
ein bis zu 66% erhöhter Brennstoffeinsatz zur Erzeugung der gleichen Strommenge ist nötig
Gas muss erstmals zu transportiert werden
Pipelines müssen erstmal gebaut werden

## Slide 28: Nachteile der CCS-Technik
Landschaftszerstörung/Umweltschäden
Können Erdbeben auslösen
CO2 könnte an die Oberfläche gelangen
Grundwasser könnte versauern

## Slide 29: Unfälle
Größter CO2-Speicher in Kanada undicht!
Ungewöhnliche Algenbildung
Tiersterben

## Slide 30: Unfälle/Bermuda Dreieck
Durch aufsteigende Gasmengen werden Schiffe in die Tiefe gerissen

## Slide 31: Politische Sicht auf die CCS-Technik
In Deutschland und weltweit stark umstritten
Maximale Speicher Menge pro Jahr auf 8 Millionen Tonnen festgelegt
Betreiber müssen eine finanzielle Absicherung eingehen um gegen spätere Unfälle versichert zu seien
Schutz anderer Bodennutzungsansprüche (Geothermie und Energiespeicher)

## Slide 32: Wirtschaftliche Sicht auf die CCS-Technik
CCS schafft Arbeitsplätze
CCS ist nur Wirtschaftlich wenn weniger als ein Prozent des gespeicherten CO2 je tausend Jahre aus den Lagerstätten sickern
Niemand kann für das Nichtaustreten der Gase in den Speichern garantieren

## Slide 33: Hochrechnung
10.000.000.000 Tonnen CO2 Speicher Kapazität in Deutschland
350.000.000 Tonnen jährlicher Verbrauch in Deutschland
Wie lange kommt Deutschland mit dem CO2-speichern aus ?
1.700.000.000.000 Tonnen CO2 Speicher Kapazität weltweit
30.000.000.000 Tonnen jährlicher Verbrauch weltweit
Wie lange würden die weltweiten Speicher ausreichen ?

## Slide 34: Altanativen
Maßnahmen zur Energieeinsparung und Verbesserung der Energieeffizienz
Ausbau der erneuerbaren Energien
verstärkte Nutzung von Kernenergie
Recycling durch Methanisierung

## Slide 35: Methanisierung
Chemische Reaktion um CO oder CO2 zu CH4 umzuwandeln
Aufgabe:

## Slide 36: Quellen
Folie 8-10
http://www.google.de/imgres?hl=de&sa=X&biw=1920&bih=955&tbm=isch&tbnid=E9Tiye28-wDmoM:&imgrefurl=http://www.br.de/themen/wissen/ccs-co2-speicherung-kohlendioxid100.html&docid=JzlgVLQIPYbP4M&imgurl=http://www.br.de/themen/wissen/kohlendioxid150~_v-image512_-6a0b0d9618fb94fd9ee05a84a1099a13ec9d3321.jpg%253Fversion%253D1322050162945&w=512&h=288&ei=6LJmUeT1DKa14ATe5YHABQ&zoom=1&iact=rc&dur=398&page=1&tbnh=139&tbnw=253&start=0&ndsp=59&ved=1t:429,r:17,s:0,i:133&tx=172&ty=46
Folie 12
http://www.co2ketzin.de/fileadmin/images/news/infografik_823px_var1.jpg
Folie 14
http://www.co2ketzin.de/uploads/pics/co2quellen_co2senken.gif
Folie 18
http://hu-bodenkunde.de/carlos/Bildmaterial/bodeneinfluss.jpg
Folie 20
http://gtk-gmbh.com/uploads/pics/seismik_grafik.gif

## Slide 37: Quellen
Folie 21
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Airgun-array_hg.png
Folie 24
http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/klima/CO2-Lager-HuettenWerke.pdf
Folie 25
http://www.co2ketzin.de/pilotstandort-ketzin/ueberblick.html
Folie 29
http://www.kompost-biogas.info/images/arge_media/images/bilder/ccs_2.jpg
Folie 30
http://www.allmystery.de/dateien/mt2278,1259100565,Bermuda_Triangle.png?bc
Folie 31
http://www.klimaplattform.de/uploads/pics/logo_bmu_11.jpg