Rechnung:

1)

Es sollen zwei Bleche miteinander vernietet werden, die unter einem Krafteinfluss von 28kN stehen. Der Werkstoff ist aus S235.

a) Bestimmen Sie den Nietdurchmesser und die Nietlänge anhand des Tabellenbuches. Die Auslegung soll nach den Richtwerten für Kranbau ermittelt werden.

b) Berechnen Sie anschließend zum Vergleich den Nietdurchmesser und die Nietlänge rechnerisch für die Handnietung.

c) Ermitteln Sie laut Tabellenbuch Tazul nach Lastfall H für eine einschnittige Verbindung.

d) Berechnen Sie die benötigte Nietanzahl, die sich aufgrund der Scherspannung und des Lochleibungsdruckes ergibt.

e) Dimensionieren Sie das erforderliche Nietbild.

Gegeben:

Werkstoff = S235; F = 28kN; t = 4mm; l = 50mm; b = 110mm; Handnietung; einschnittige Verbindung

Gesucht:

a) d1 und l laut Tabellenbuch nach Richtwerte für Kranbau.

b) d1 und l rechnerisch ermitteln bei Handnietung.

c) Ermitteln Sie laut Tabellenbuch TAzulässig nach Lastfall H.

d) Nietzahl na und nl

e) Dimensionieren Sie das erforderliche Nietbild unter Berücksichtigung von Tabelle 7.2

a)

Antwort: Laut Roloff/Matek Tabellenbuch Tabelle 7-4 S.88 ist bei einer Blechstärke von 4mm ein Nietdurchmesser von 12mm zu verwenden und eine Nietlänge von 18mm - 60mm. Siehe dazu die zweite Spalte der unten aufgeführten Tabelle.

b)

Rohnietdurchmesser:

d1 ≈ 14,14mm - 2mm

d1 ≈ 12,14mm                    gewählt: 12mm

(Schaftdurchmesser = Nietlochdurchmesser d= 13mm RM- TB 7.4)

Rohnietlänge:

l = 2 x 4mm + ((7 / 4) x 12mm)

l = 2 x 4mm + 21mm

l = 29mm 		        gewählt: 28 bzw. 30mm  lt. RM-TB 7.4

Antwort: Der erforderliche Nietdurchmesser beträgt rechnerisch 12mm und die Nietlänge 30mm.

c)

Antwort: Laut Roloff/Matek Tabellebuch Tabelle 3-3b S.47 ist eine zulässige Abscherspannung bei einer einschnittigen Verbindung von 84N/mm2 zulässig. Siehe Tabelle erste Spalte.

d)

Nietanzahl:

A = (3,14 x d2) / 4     	 d=13

A = (3,14 x 169mm2) / 4

A = 132,7mm2

na = 28000N / (84N/mm x 1 x 132,7mm2)

na = 2,5

nl = 28000N / (210N/mm² * 13mm * 4mm)

nl = 2,56

Antwort: Es sind rechnerisch 2,5 also 3 Niete erforderlich.

= 210 n/mm² ( RM TB 3-3 b) Verbindungsmittel Zeile 2 für Einschnittige Verbindungen

e)

Antwort: Es sind laut Roloff/Matek Tabellebuch Tabelle 7-2 S.87 ein Randabstand senkrecht zur Kraftrichtung von 1,5 x d und in Kraftrichtung von 2 x d notwendig. Der Lochabstand soll 3 x d betragen. Siehe dazu die Tabelle und das dimensionierte Nietbild an.

20

35

35

20