## Slide 1: Wasserkraft/PSW
Lerngebiet: Energieressourcen schonen
von Tim Jargstorff
FOS T 12-2

## Slide 2: Gliederung
Probleme
Lösung
Allgemeine Informationen
Funktionsweise Wasserkraft
  Natürlicher Wasserkreislauf
  Gravitation
Kraftwerkstypen
Pumpspeicherkraftwerk
  Aufbau
  Transformatorprinzip
  Funktionsweise
Pumpspeicherkraftwerk
  Physikalische Grundlagen
  Energieumwandlung
  Turbinenarten
  Standortwahl
  Wirtschaftlichkeit
  PSW Geesthacht
  PSW Goldisthal
  Berechnungen
Vorteile
Nachteile

## Slide 3: Probleme

## Slide 4: Probleme
überschüssige Energie (Wohin damit?)
  in Nächten (kaum Verbraucher)
  an windigen Tagen
  an sonnigen Tagen
zu wenig Energie (Woher damit?)
  zu Spitzenlastzeiten
  an windlosen Tagen
  an bedeckten Tagen oder Nächten

## Slide 5: Lösung
Verwendung von Stromspeichern
  Strom speichern bei Überschuss
  Strom produzieren bei Bedarf
Ein möglicher Speichermöglichkeit wäre ein Pumpspeicherkraftwerk!

## Slide 6: Allgemeine Informationen
erzeugt ca. 5% der Energie in Deutschland
weltweit ca. 20%
über 300 Laufwasserkraftwerke mit >1MW
ca. 7000 Kleinanlagen mit Ø 57kW
natürliche Schwankungen der Stromerzeugung von +/- 15%
31 Pumpspeicherkraftwerke (PSW) in Deutschland
Kraftwerke überwiegend in Süd- und Mitteldeutschland

## Slide 7: Natürlicher Wasserkreislauf

## Slide 8: Natürlicher Wasserkreislauf
Wasser verdunstet in Seen und Meeren durch Sonneneinstrahlung zu Wasserdampf
bei kälteren Temperaturen, in höheren Luftschichten kondensiert der Wasserdampf zu Wolken
der Wind weht diese zum Festland

## Slide 9: Natürlicher Wasserkreislauf
dort schlägt das in den Wolken enthaltene Wasser als Regen, Schnee, etc. nieder
aus höher gelegenen Gebieten transportieren Flüsse dieses nun in Richtung der Meere.

## Slide 10: Nutzen der Gravitation
Gravitation = Erdanziehungskraft
durch diesen natürlichen Faktor fließt das Wasser von höher gelegen Punkten in Richtung des Niedrigsten
diese Bewegung nutzt man mithilfe von Wasserkraftwerken

## Slide 11: Kraftwerkstypen
Speicherkraftwerk
Pumpspeicherkraftwerk
Laufwasserkraftwerk
Gezeitenkraftwerk
Gletscherkraftwerk
Wellenkraftwerk

## Slide 12: Kraftwerkstypen
Niederdruckanlagen (dH=1-20m)
Mitteldruckanlagen (dH=20-100m)
Hochdruckanlagen (dH=>100m)

## Slide 13: Aufbau PSW
1.Oberbecken
3.Unterbecken
2.Fallrohre
4.Turbine bzw.
Pumpe
5.Generator
6.Transformator
7.Hochspannungs-leitung

## Slide 14: Transformatorprinzip

## Slide 15: Transformatorprinzip
Formeln:
U = R * I
P = U * I  I = P / U
R = p * (l/A)
p = 0,01678 Ω * (mm²/m) (spezifischer Wiederstand/ Kupfer)

## Slide 16: Transformatorprinzip
Grund für Stromverlust
  Ohmsche Verluste (Energieumwandlung in Wärme)
Lösungen:
  Vergrößerung der Querschnittsfläche der Stromkabel
  Stromtransformation auf eine höhere Spannung

## Slide 17: Transformatorprinzip
1. Lösungsansatz (Rechnung zur Verdeutlichung)
Spezifischer Wiederstand: p = 0,01678 Ω*(mm²/m)
Länge der Leitung (l): 100 km
Querschnittsflächen der Leitungen (A): 35mm² ; 70mm²
Rechnungen: R = p *(l/A)  0,01678 Ω*(mm²/m) * (100.000m/35mm²) = 47,94 Ω
0,01678 Ω*(mm²/m) * (100.000m/70mm²) = 23,97 Ω
Verdoppelt sich die Querschnittsfläche des Stromkabels, so verkleinert sich auch der Wiederstand der Leitung um 23,97 Ω bei gleicher Stromstärke!

## Slide 18: Transformatorprinzip
2. Lösungsansatz(Rechnung zur Verdeutlichtung)
Leistung (P): 10 MW = 10.000.000 W
Spannungen (U): 110 kV = 110.000 V
380 kV = 380.000 V
800 kV = 800.000 V
Spezifischer Wiederstand (p): 0,01678 Ω*(mm²/m)
Länge der Leitung (l) : 100 km
Querschnittfläche der Leitung (A): 35 mm²
Rechnungen: I = U/R  10.000.000 W / 110.000 V = 90,91 A
10.000.000 W / 380.000 V = 26,32 A
10.000.000 W / 800.000 V = 12,5 A
R = p * (l/A)  0,01678 * (100.000m/35mm²) = 47,94 Ω
U = R * I  47,94 Ω * 90,91 A = 4358,22 V
47,94 Ω * 26,32 A = 1261,78 V
47,94 Ω * 12,5 A = 599,25 V
P = U * I  4358,22 V * 90,91 A = 396205,78 W (110kV)
1261,78 V * 26,32 A = 33210,05 W (380kV)
599,25 V * 12,5 A = 7490,63 W (800kV)
Eine geringere elektrische Stromstärke bedeutet weniger Wärmeabgabe und damit weniger Verluste!

## Slide 19: Transformatorprinzip
Transformationsprinzip:
  Formel:
    U[1]/U[2] = N[1]/N[2]
  N (Windungszahl)
  U (Spannung)

## Slide 20: Funktionsweise PSW
Bei Stromüberschuss
  Strom treibt den Generator an
  dieser treibt über eine Welle die Turbine an
  Wasser aus dem Unterbecken wird durch die Fallrohre in das Oberbecken gepumpt
Quellen: (11),(14)

## Slide 21: Funktionsweise PSW
Bei Strommangel
  Wasser aus dem Oberbecken wird in das Unterbecken abgelassen
  fließt durch die Fallrohre
  treibt eine Turbine an
  diese treibt ein
  Generator an
  dieser erzeugt
  elektrischen Strom

## Slide 22: Wirkungsgrad

## Slide 23: Beispielrechnung
1.Rechenbeispiel
Aufgabenstellung
Das Pumpspeicherkraftwerk Goldisthal hat mehrere Bauteile, die zur Stromerzeugung wichtig sind. Diese Teile haben verschiedene Wirkungsgrade. Sie lauten: Transformator (99%); Francis-Turbine (90%); Fallrohre (90%); Generator (99%). Berechnet den Wirkungsgrad der gesamten Anlage.
Rechenweg und Lösung
    n[ges] = n1 * n2 * n3 * n4
    n[ges] = 0,99 * 0,90 * 0,90* 0,99
    n[ges] = 0,79 = ca. 80%
    Der Wirkungsgrad der gesamten Anlage beträgt 80%.

## Slide 24: Energie
Basiseinheit:
  Joule (J) = Kg*m²/s²
Einheit bei der Stromversorgung:
  Kilowattstunde(kWh)
  Umrechnung:
    1 kWh  1000 W*3600 s = 3.600.000 Ws  3.600.000 Joule
Energie kann umgewandelt, jedoch nicht erzeugt, verbraucht oder zerstört werden!

## Slide 25: Potentielle Energie
wird auch als Lageenergie bezeichnet
Formel:
                W[pot] = m * g * h

## Slide 26: Kinetische Energie
wird auch als Bewegungsenergie bezeichnet
Formel:
          W[kin] = 0,5 * m * v²

## Slide 27: Energieumwandlung
bei der Stromerzeugung:
Wasser im Oberbecken (potentielle Energie)
Wasser im Fallrohr (kinetische Energie)
Turbine (kinetische Energie in mechanische Energie bzw. Rotationsenergie)
Generator (mechanische Energie in elektrische Energie)

## Slide 28: Energieumwandlung
bei der Stromspeicherung:
Strom aus anderen Kraftwerken (elektrische Energie)
Generator (elektrische Energie in mechanische Energie)
(Pump)-Turbine (mechanische Energie in kinetische Energie)
Wasser im Fallrohr (kinetische Energie)
Wasser im Oberbecken (potentielle Energie)

## Slide 29: Beispielrechnung
2.Rechenbeispiel
Aufgabenstellung
Das Oberbecken des PSW Goldisthal fasst 12.000.000 m³ und hat ein Energievolumen von 9,9 GWh. Wie groß ist der Höhenunterschied zwischen dem Oberbecken und der Turbine?
Rechenweg und Lösung
    W[pot] = 9,9 GWh => 9.900 MWh => 9.900.000 kWh => 35.640.000.000.000 Ws (=Joule)
    m = 12.000.000 m³ => 12.000.000.000 kg
    W[pot] = m * g * h
    h = W[pot] / (m * g)
    h = 35.640.000.000.000 kg * (m²/s²) / (12.000.000 kg * 9,81 m/s²)
    h = 302,75m
    Der Höhenunterschied beträgt 302,75m.

## Slide 30: Francis-Turbine (Informationen)
1849 James Francis
für mittlere Fallhöhen und Durchflussmengen
10MW bis 750MW
verstellbare Leitschaufeln
Überdruckturbine
Wirkungsgrad bis zu 90 %
auch als Pumpe einsetzbar
(gut für PSW)
am meisten verbreitet

## Slide 31: Francis-Turbine (Funktion)

## Slide 32: Pelton-Turbine
1880 Lester Pelton
für größere Fallhöhen
bis zu 500MW Leistung
Gleichdruckturbine
Wirkungsgrad bis zu 90%

## Slide 33: Kaplan-Turbine
1913 Viktor Kaplan
gut für schwankende Wassermengen
für kleine Fallhöhen
bis zu 125MW Leistung
verstellbares Lauf- und Leitrad
Überdruckturbine
Wirkungsgrad 80-95%

## Slide 34: Standortwahl
Wichtig für die Energiespeicherung:
  dezentral
  in der Nähe großer Städte
Naturgegebenheiten:
  Flüsse, bzw. Seen
  großer Höhenunterschied, aber kurze Distanz zwischen den beiden Becken

## Slide 35: Wirtschaftlichkeit
Formel:
Gewinn/Verlust= Energie * Verkaufspreis (Strom) * Wirkungsgrad – Energie * Einkaufspreis (Strom)
Rechenwerte:
Engerie: 10 GWh Engerie: 10 GWh
Einkaufspreis 1: 0,10 €/kWh Einkaufspreis 2: 0,20 €/kWh
Verkaufspreis 1: 0,20 €/kWh Verkaufspreis 2: 0,20 €/kWh
Wirkungsgrad des PSW: 80% Wirkungsgrad des PSW: 80%
Lösungen:
1) 600.000€ 2) -400.000€
(berücksichtigt keine weiteren Kosten)

## Slide 36: Wirtschaftlichkeit
Information:
  Doch auch wenn ein Pumpspeicherkraftwerk selbst kein Gewinn macht, da es den Strom nicht wesentlich teurer verkaufen kann, kann es dennoch sehr nützlich sein da:
es Strom anderer Kraftwerke (z.B Windkraftanlagen) speichert und diesen zu Spitzlastzeiten wieder erzeugt!

## Slide 37: PSW Geesthacht
3,6mio m³ Wasser im Oberbecken
Elbe als Unterbecken
3 Leitungen a 612m und 3,8m Durchmesser
3 Francis Turbinen (je 40 MW und 66m³/s)
Höhenunterschied von ca. 80m
nur 90 sec Anlaufzeit
66,67 % Wirkungsgrad

## Slide 38: PSW Goldisthal
Größtes in Deutschland
seit dem 30.09.2003 im Betrieb
Baukosten: 623mio €
12mio m³ Wasser im Oberbecken
Unterbecken fasst 18,9 mio m³ Wasser und ist der aufgestaute Fluss Schwarza
2 Leitungen (ca. 800m lang, Durchmesser: 6.2m)

## Slide 39: PSW Goldisthal
4 Francis Turbinen (synchron und asynchron) (je 269 MW und 103,3 m³/s)
Im Pumpbetrieb 257 MW Leistung
Leitungen, sowie Maschinenräume untertage
Höhenunterschied von ca. 302m
80 % Wirkungsgrad
8 Stunden Turbinenvolllastbetrieb

## Slide 40: Beispielrechnungen
3.Rechenbeispiel
Aufgabenstellung
Das PSW Goldisthal erzeugt im Jahr durchschnittlich 1806 GWh Strom. Zudem hat es einen gesamten Wirkungsgrad von 80%. Wie viel Strom musste aufgewendet werden, um das Erzeugte zu produzieren?
Rechenweg und Lösung
    n = W[ab] / W[zu]
    W[zu] = W[ab] / n
    W[zu] = 1806 GWh / 0,80
    W[zu] = 2257,5 GWh
    Die zur Stromerzeugung notwendige Energie beträgt 2257,5 GWh.

## Slide 41: Vorteile
kein Verbrauch von Ressourcen
minimale Wärmeabgabe
sehr hoher Wirkungsgrad (ca.90%)
lange Haltbarkeit der Kraftwerke
niedrige Betriebskosten
schnelles An- und Abstellen der Anlagen
Mehrzwecknutzung
Energiespeicherung möglich

## Slide 42: Nachteile
hohe Investitionskosten
große Entfernungen zwischen Erzeugung und Verbraucher
Überstauung wertvoller Lebensräume
Umsiedlung teilweise nötig
Störung der Wanderfischrouten
Veränderung der Fließgeschwindigkeiten der Flüsse
Sauerstoffgehalt- und Wassertemperaturänderung
Grundwasserspiegelanhebung
Katastrophen durch Dammbruch möglich

## Slide 43: Quellen
Videoquelle: http://www.youtube.com/watch?v=I1qkVlIEtVQ (1)
http://nibis.ni.schule.de/~bfseta/e-learning/energietechnik/energieversorgung/bespiel-belastungskurve.html (2)
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserkraftwerk (20)
http://kraftwerke.vattenfall.de/powerplant/goldisthal (3)
http://de.wikipedia.org/wiki/Pumpspeicherwerk_Goldisthal (4)
http://kraftwerke.vattenfall.de/powerplant/geesthacht (5)
http://www.abendblatt.de/wirtschaft/article1995227/Energie-Der-teure-Strom-von-Geesthacht.html (6)
http://de.wikipedia.org/wiki/Pumpspeicherkraftwerk_Geesthacht (7)
http://www.geesthacht.de/pumpspeicherkraftwerk (8)
http://www.zeit.de/2012/03/Kommentar-Umweltschutz (21)
http://hamburg.nabu.de/projekte/wasser/elbe/14418.html (22)
http://www.welt.de/print-welt/article510210/Stichwort-Pumpspeicherkraftwerk-Geesthacht.html (9)
http://www.vde.com/de/Regionalorganisation/Bezirksvereine/Kassel/berichte_mitteilungen/Berichte/2006/documents/mcms/vattenfall.pdf (10)
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserkraft (15)
http://de.wikipedia.org/wiki/Francis-Turbine (23)

## Slide 44: Quellen
http://www.hydroelectra.ch/wasserkraft-mainmenu-32/technik-mainmenu-35/turbinentypen-mainmenu-42.html
http://www.energien-erneuerbar.de/wasserkraft.html (13)
http://www.klimawandel-global.de/oekostrom/energiequellen/wasserkraft-wichtige-fakten-details/ (12)
http://www.wasserkraft.org/wasserkraft-allgemein-35-Informationsfaltblatt+Wasserkraft
http://de.wikipedia.org/wiki/Pelton-Turbine (24)
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaplan-Turbine (25)
http://www.bildung-lsa.de/files/00076354ffee4c76fa5304926d8d910d/pumpspeicherwerk.jpg (11)
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirkungsgrad (26)
http://de.wikipedia.org/wiki/Energie (27)
http://de.wikipedia.org/wiki/Pumpspeicherkraftwerk (14)
http://www.thema-energie.de/energie-erzeugen/erneuerbare-energien/wasserkraft/grundlagen/funktionsweise-der-wasserkraft.html (16)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Wasserkreislauf.png (17)
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserkreislauf (18)
http://www.wasser-aqualino.de/uploads/media/Der_nat%C3%BCrliche_Wasserkreislauf_01.pdf (19)
http://www.erneuerbare-energien.de/fileadmin/ee-import/files/pdfs/allgemein/application/pdf/potential_wasserkraft_bf.pdf (20)

## Slide 45: Quellen
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leitungsverluste.svg (28)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trafo_1.png (29)
http://de.wikipedia.org/wiki/Transformator (30)
http://www.weltderphysik.de/gebiete/technik/energie/speichern-und-transportieren/strom/hochspannung/ (31)
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochspannungsleitung (32)
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1141082 (33)
http://www.bergedorfer-zeitung.de/geesthacht/article119067/Guens?print=yes (34)
http://www.uni-weimar.de/Bauing/wbbau/studium/zusatz/exkursionen/_gfxAlumniGoldis2002/alumni_bild_09.jpg (35)
http://www.energieblog24.de/pumpspeicherkraftwerke/ (36)

## Slide 46: Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit